МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН»

Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения  Новокубанского района

Краснодарского края

г. Новокубанск

2014

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН»

Заказчик: Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края

Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения  Новокубанского района

Краснодарского края

ТОМ 1

Положение о территориальном планировании

(утверждаемая часть проекта)

Часть 1

Пояснительная записка

Часть 2

Графические материалы

Директор									О.П.Кедя

Главный архитектор проекта                           О.П.Кедя

Главный инженер                                     Р.Ю.Кравченко

г. Новокубанск

2014

| Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края |
| --- |
| Том 1 часть 1 | МК № 7-К/14 -ГП | Положения о территориальном планировании | Бумажный носитель Word и Excel |
| Том 1 часть 2 | МК № 7-К/14 -ГП | Схемы утверждаемой части | Бумажный носитель, AutoCAD, JPEG |
| Материалы по обоснованию проекта «Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края» |
| Том 2 часть 1 | МК № 7-К/14 -ГП | Описание обоснований проекта | Бумажный носитель, Word и Excel |
| Том 2 часть 2 | МК № 7-К/14 -ГП | Схемы по обоснованию проекта | Бумажный носитель, AutoCAD, JPEG |

Введение

Проект «Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», выполнен на основании поступивших предложений о внесении изменений в текстовую часть Положения о территориальном планировании, в карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон, по заказу администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района на основании технического задания на разработку проекта «Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края» и муниципального контракта                № 7-К/14  от 29 октября   2014 года на разработку проекта «Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского  поселения.

Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения в части разработки среднесрочной перспективной схемы электроснабжения  уровнем напряжения 0,4-10 кВ определено выполнением поручений администрации Краснодарского края в целях исполнения требований правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и протоколом совещания межведомственной рабочей группы муниципального образования Новокубанский район по вопросу актуализации генеральных планов поселений с включением в них мероприятий по развитию электрических сетей и разработки среднесрочных и долгосрочных перспективных схем электроснабжения поселений.

Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения в части размещения инвестиционно - привлекательных проектов вызвано конкретными предложениями инвесторов разместить на территории поселения проекты, которые увеличат поступления в бюджет сельского поселения, создадут новые рабочие места.

В данном проекте особое внимание уделялось анализу факторов, определяющих особенности развития территории, включая местоположение, сельскохозяйственную специфику муниципального образования Новокубанский район в системе расселения Краснодарского края, анализу объектов историко-культурного наследия, анализу инженерно-геологических условий, доступности территории, обеспеченности транспортной инфраструктурой, удаленностью от населенных пунктов, наличием нормативно-законодательной базы, а также анализу данных градостроительного и земельного кадастра.

Для принятия проектных решений были использованы материалы утвержденного в 2012 году генерального плана Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края, подготовленного    ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края».

Основная (утверждаемая) часть проекта «Внесение изменений в генеральный план Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края» включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Положения

о территориальном планировании

В Положения о территориальном планировании генерального плана Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края, утвержденного решением Совета Новокубанского городского  поселения Новокубанского района от 1 октября 2012 года № 384 (с внесенными изменениями от 24 апреля 2014 года № 553), вносятся следующие изменения и дополнения:

1. Раздел 2.8.2 «Электроснабжение» дополнить следующими мероприятиями по строительству, реконструкции и модернизации объектов электросетевого комплекса,  предусмотренные в инвестиционной программе ОАО «НЭСК — электросети» «Нвокубанскэлектросети»

| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |
| --- | --- |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 1.1.1 | Реконструкция КТП-КП1-48 с заменой на КТП-КП1-48 проходного типа мощностью 250кВА по. ул. Коммунаров |
| 1.1.2 | Реконструкция КТП-КП1-62 с заменой на КТП-КП1-62 проходного типа мощностью 250кВА по. ул. Коммунаров |
| 1.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ КН3 от ПС 110/35/10 "КНИИТиМ" до опоры№2 с заменой на ВЛ-10кВ, ориентировочная протяженность 1,0км, КЛ-10кВ от ЗТП-КН3-127 до ЗТП-КН3-81 с заменой на ВЛ-10кВ,ориентировочная протяженность 1,0км |
| 1.1.4 | Реконструкция КТП-НВ5-71 с заменой на КТП-НВ5-71 мощностью 250кВА пер. ул. Д.Бедного-Дзержинского |
| 1.1.5 | Реконструкция КТП-КН9-90 с заменой на КТП-КН9-90 проходного типа мощностью 160кВА |
| 1.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-КН9-90 (3 фидера) |
| 1.1.7 | Реконструкция КТП-НВ7-67 с заменой на БКТП-НВ7-67 мощностью 250кВА |
| 1.1.8 | Реконструкция КТП-НВ5-25 с заменой на КТП-НВ5-25 мощностью 250кВА пер. ул. Д.Бедного-Совхозная |
| 1.1.9 | Реконструкция ЗТП-НВ3-105 мощностью 2х250кВА ул. Ленина с монтажом вакуумных выключателей (5 ячеек) и дистанционным управлением |
| 1.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-НВ3-105 (4 фидера) |
| 1.1.11 | Реконструкция КТП-КН7-56 с заменой на КТП-КН7-56 проходного типа мощностью 160кВА |
| 1.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-КН7-56 (2 фидеров) по улицам: Урожайная, Спокойная, Международная, |
| 1.1.13 | Реконструкция КТП-КН7-154 с заменой на КТП-КН7-154 проходного типа мощностью 250кВА |
| 1.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-КН7-154 (3 фидеров) по улицам: Саратовская, Альпийская, Новотроицкая, Альпийская, Паромная |
| 1.1.15 | Реконструкция КТП-НВ4-58 с заменой на КТП-НВ4-58 проходного типа мощностью 250кВА |
| 1.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-НВ4-58 (3 фидеров) по улицам: Енисейская,Уральская, Тихая, Дружбы, Кленовая, |
| 1.1.17 | Реконструкция КТП-КН3-52 с заменой на БКТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА по ул. Новгородская |
| 1.1.18 | Реконструкция КТП-КП1-157 с заменой на КТП-КП1-157 проходного типа мощностью 250кВА |
| 1.1.19 | Реконструкция КТП-НВ7-30 с заменой на БКТП-НВ7-30 мощностью 400кВА с заходом фидеров НВ3, НВ7, КН |
| 1.1.20 | Реконструкция КЛ-10кВ от ЗТП-НВ7-41 до РП-3-10кВ |
| 1.1.21 | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер КП1 |
| 1.1.22 | Реконструкция КТП-КП1-63 с заменой на КТП-КП1-63 проходного типа мощностью 250кВА |
| 1.1.23 | Реконструкция ЗТП-НВ7-41 с монтажом вакуумных выключателей (5 ячеек) и дистанционным управлением |
| 1.1.24 | Реконструкция КТП-НВ5-17 с заменой на КТП-НВ5-17 проходного типа мощностью 250кВА |
| 1.1.25 | Реконструкция КТП-НВ3-128 с заменой на КТП-НВ3-128 проходного типа мощностью 250кВА |
| 1.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-НВ3-128 (3 фидеров) |
| 1.1.27 | Реконструкция ЗТП-НВ5-2 уг.ул. Осипенко-Энгельса с монтажом вакуумных выключателей (5 ячеек) и дистанционным управлением |
| 1.1.28 | Реконструкция ГКТП-НВ3-29 с заменой на ГКТП-НВ3-29 мощностью 400кВА с монтажом вакуумных выключателей (2 ячейки) |
| 1.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ3-29 (1 фидер) по ул. К. Маркса |
| 2. | Новое строительство |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 2.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ фидер КН от ПС-110/35/10 "КНИИТиМ" до КТП-НВ7-160 |
| 2.1.2 | Строительство РП-1-10кВ взамен КТП-НВ7-160 с закольцеванием линий КН, НВ3,НВ7 |
| 2.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от проектируемой ВЛ-10кВ фидер КН до пересечения ул. Парковая-Школьная, |
| 2.1.4 | Строительство КТП-10кВ проходного типа мощностью 400кВА по ул. Парковая |
| 2.1.5 | Строительство КТП-10кВ проходного типа мощностью 250кВА пер. ул. Ленина-Спортивная |
| 2.1.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10кВ (6 фидеров) по улицам: Ленина, Спортивная, Щорса, Шевченко |
| 2.1.7 | Строительство БКТП-10кВ мощностью 250кВАпо ул. Спортивная-Зеленая с заходом проектируемой ВЛ-10кВ фидер КН |
| 2.1.8 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой БКТП-10кВ (6 фидеров) по улицам: Пионерская,Р. Люксембург, Щорса, |
| 2.1.9 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-НВ5-71 (4 фидеров) по улицам: Южная, Д.Бедного, Чайковского,Дзержинского, Дунаевского |
| 2.1.10 | Строительство ВЛ-10кВ от проектируемого РП-1-10кВ до КТП-НВ7-67 |
| 2.1.11 | Строительство ВЛ-10кВ от проектируемой КТП-10кВ по ул. Первомайская до КТП-КП1-152, |
| 2.1.12 | Строительство РП-2-10кВ взамен КТП-КП1-152 с закольцеванием линий КН, НВ5, КП1 пер. ул. Первомайская-Сосновая |
| 2.1.13 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемого РП-2-10кВ (3 фидеров) по улицам: Таманская,Сосновая,Луговая |
| 2.1.14 | Строительство РП-2-10кВ взамен КТП-КП1-152 с закольцеванием линий КН, НВ5,КП1 пер. ул. Первомайская-Сосновая |
| 2.1.15 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-НВ5-25 (4 фидеров) по улицам: Тимирязева,Южная, Д.Бедного, Совхозная, Клубная, Первомайская |
| 2.1.16 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-НВ3-105 (2 фидеров) |
| 2.1.17 | Строительство КТП-НВ5-10кВ проходного типа мощностью 250кВА пер. ул. Кубанская-Клубная |
| 2.1.18 | Строительство КТП-НВ4-10кВ проходного типа мощностью 400кВА в районе ул. Енисейская |
| 2.1.19 | Строительство КТП-10кВ тупикового типа мощностью 250кВА на северо-восток от ул. Енисейская |
| 2.1.20 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-КН3-52 (2 фидеров) |
| 2.1.21 | Строительство ВЛ-10кВ фидер КН от БКТП-НВ7-67 до проектируемой КТП проходного типа мощностью 250кВА на пер. ул. Ст. Разина-Первомайская |
| 2.1.22 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10кВ (4 фидеров) по улицам: Маяковского, Ст. Разина, Володарского, 3. Интернационала |
| 2.1.23 | Строительство ВЛ-10кВ фидер КП1 от проектируемой КТП-10кВ до пер. ул. Раздольная-Теннистая |
| 2.1.24 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10кВ (2 фидеров) по улицам: Раздольная, Урупская, Березовая, Теннистая |
| 2.1.25 | Строительство ВЛ-10кВ от проектируемой КТП-КП1-157 до пер. ул. Весенняя-Теннистая, |
| 2.1.26 | Строительство КТП-10кВ тупикового типа мощностью 250кВА |
| 2.1.27 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10кВ (4 фидеров), |
| 2.1.28 | Строительство РП-3-10кВ мощностью 2х400кВА взамен ЗТП-НВ3-40 с закольцеванием линий НВ3, НВ5,НВ7 пер. ул. Большевистская-Пушкина |
| 2.1.29 | Строительство ВЛ-10кВ НВ5 от ЗТП-НВ5-141 до РП-3-10кВ |
| 2.1.30 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-НВ4-111 (4 фидера) |
| 2.1.31 | Строительство ВЛ-10кВ от проектируемого РП-1-10кВ на юго-запад |
| 2.1.32 | Строительство КТП-10кВ проходного типа мощностью 250кВА |
| 2.1.33 | Строительство РП-4-10кВ в районе ЗТП-КН7-106 с закольцеванием линий КН7, НВ5,НВ4 |
| 2.1.34 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-НВ5-17 (2 фидеров) |
| 2.1.35 | Строительство КТП-10кВ проходного типа мощностью 250кВА пер. ул. Лабинская-Сибирская |
| 2.1.36 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10кВ (3 фидеров) по улицам: Лабинская, Сибирская, Ореховая, Передовая |
| 2.1.37 | Строительство ВЛ-10кВ от КТП-НВ5-140 до пер. ул. Дунаевского-Таманская |
| 2.1.38 | Строительство КТП-10кВ тупикового типа мощностью 250кВА пер. ул. Дунаевского-Таманская |
| 2.1.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10кВ (6 фидеров) |
| 2.1.40 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-НВ5-2 (4 фидеров) |

2. Дополнить схемы генерального плана Новокубанского городского поселения (том 1 часть 2) среднесрочной перспективной схемой электроснабжения уровнем напряжения 0,4-10 кВ.

3. В подраздел ГП-1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения пункта 2.1. «Планировочная организация территории Новокубанского городского поселения, согласно приложениям:

Приложение № 1

Часть территории зеленых насаждений общего пользования  в квартале, ограниченном ул. Парковой, ул. Первомайской, ул. Ленина, ул. Суворова изменить на   территорию объектов делового, общественного и коммерческого назначения.

Приложение № 2

Часть территории зоны инженерной и транспортной инфраструктуры в квартале ограниченном ул. Д. Бедного, ул. Кубанской, ул. Набережной,                        ул. Чайковской  и часть территории зоны рекреационного назначения в юго-восточной части города изменить на территорию проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными участками на первую очередь строительства.

4. В подраздел ГП-3 «Карта функциональных зон пункта 2.3. «Функциональное зонирование территории Новокубанского городского поселения, согласно приложениям:

Приложение № 1

Часть территории зеленых насаждений общего пользования   в квартале, ограниченном ул. Парковой, ул. Первомайской, ул. Ленина,                                            ул. Суворова изменить на   территорию объектов делового, общественного и коммерческого назначения.

Приложение № 2

Часть территории зоны инженерной и транспортной инфраструктуры в квартале ограниченном ул. Д. Бедного, ул. Кубанской, ул. Набережной,                        ул. Чайковской  и часть территории зоны рекреационного назначения в юго-восточной части города изменить на территорию проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными участками на первую очередь строительства.