МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕДОВЫМИ ПЕРЕПРАВАМИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРЕПРАВЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ УСЛОВИЯМ:

ОБОРУДОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ   ПЕРЕПРАВ

НА ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВАХ КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

# Text boxes

ГИМС МЧС России ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:  Пренебрежение Правилами безопасности

и поведения на водных объектах России ОПАСНО для Вашей жизни

- Режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими организациями  и согласовывается с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами внутренних дел, ГИМС ГУ МЧС  России по субъекту Российской Федерации и другими организациями, исходя из предназначения и статуса переправы.

- Ледовые переправы должны иметь пропускную способность, обеспечивающую для них интенсивность движения согласно расчетным нагрузкам, иметь безопасные условия для транспортных средств и пешеходов.

- Порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров устанавливаются администрацией с учетом ледового прогноза и таблицы максимальной нагрузки на лед, составленной органом по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- По обе стороны от маршрутов движения не должно быть впадающих в водоем грунтовых или сточных вод, промоин, майн, площадок для заготовки льда

- Дороги и спуски к переправе должны быть благоустроены.

- На трассе переправ устанавливается одностороннее движение

- Трасса для встречного движения должна быть проложена

параллельно и удалена на расстояние не менее 40-50 метров

- У подъезда к переправе выставляется стенд с информацией

Ежедневно утром и вечером, а при оттепели и в дневное время, в районе переправы производится замер толщины льда и определяется прочность по его структуре.

Переправа оборудуется знаками дорожного движения ГИБДД МВД России.

Границы места, отведенного для переправы, обозначается вехами с интервалом 20-30 метров. Выставляется спасательное оборудование.

Для обеспечения безопасности людей на переправе выставляется ведомственный спасательный пост

На переправе регулярно проводится расчистка проезжей части от снега до поверхности льда.

Обеспечение безопасности движения на переправе при необходимости осуществляется сотрудниками ГИБДД.