Пояснительная записка

о выполнении мероприятий по повышению надежности системы   водоснабжения Новокубанского городского поселения.

Для обеспечения  хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения в северо-восточной части г. Новокубанска был выделен участок недр площадью  7,3 га под размещение центрального водозабора и одиночных скважин.

Центральный водозабор представляет собой линейный ряд из 10 скважин с расстоянием между ними 300 м. Скважины работают круглосуточно. Для забора воды из скважин применяют электронасосы центробежные типа ЭЦВ-6 и ЭЦВ-8. Учет добываемой воды регистрируется на выходе в городскую сеть ультразвуковым   расходомером    марки     U-800.

12 одиночных водозаборных скважин, расположены в основном на окраинах г. Новокубанска, пробурены они с целью поддержания нормального давления в водопроводной сети и находятся друг от друга на расстоянии от 400м до 2 км. В хозяйственном ведении предприятия находится 213,2 км водопроводных сетей, 79 км из них требуют замены.

В целях надлежащего содержания объектов водоснабжения предприятием еженедельно ведется санитарная уборка территорий, закрепленных за  предприятием и к ним прилегающих, а также в пределах  санитарно-защитных зон объектов ВКХ ведется сезонный покос сорной растительности. По мере необходимости производится ремонт помещений, зданий, ограждений, окраска и ремонт оборудования. Артезианские скважины: № 2 (3076/2), № 3 (30315), № 4 (36472/4), № 5 (301193), № 6 (30029/6), № 8 (3804), № 9 (58230) по результатам анализа питьевой воды по показателям соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 не превышают допустимые нормативы. По  жесткости выше нормы показатели на скважинах: № 1, № 1а (121/1а), № 4а (102/2), № 18 (147/1), № 1п, № Д 5387/1, № 16 (30212), №10 (7039), №  11 (3831),  № 14 (121), № 12 (5387), № 17 (5817), № 7(46652), № 16 (165). По сульфатам превышен показатель на скважинах: № 1а (121/1а),   № 18 (147/1), № 16 (30212), №10 (7039),  №  11 (3831), 14 (121), № 12 (5387), № 17 (5817) № 16 (165). По сухому остатку превышение нормы на скважинах: № 18 (147/1), № 16 (30212), №10 (7039), №  11 (3831), 14 (121), № 12 (5387), № 17 (5817), № 7(46652), № 16 (165).

Общий забор из скважин за 2015 г. составляет – 2530,6 тыс.м3, по водопроводным сетям вода подается потребителям круглосуточно.

Для повышения надежности систем водоснабжения были выполнены следующие мероприятия:

| №/№ | Наименование мероприятия | Количество км | Сумма тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новокубанского городского поселения Новокубанского района |
| 1. | Ремонт наружного водопровода по ул. Чернышевского г.Новокубанске | 0,09 | 51,343 |  |
| 2. | Замена внутренних разводящих сетей и запорно-регулировочной арматуры на насосной станции 2-го подъема мкр. РосНИИТиМ, г. Новокубанска |  | 253,688 |  |
|  | Мероприятия по подготовке объектов МУП «Новокубанский городской водоканал» к весенне-летнему периоду 2015 г |
| 1. | Замена наружного водопровода по ул. Гагарина от ул.Большевистская до дома № 73. | 0,05 | 16,8 |  |
| 2. | Замена водопровода к скважине № 12 на пересечении ул.Воровского и ул. Советская г.Новокубанска | 0,05 | 33,3 |  |
| 3. | Ремонт водопроводной сети по ул.Пролетарская г.Новокубанска | 0,015 | 13,4 |  |
| 4. | Ремонт водопроводной сети по ул.Фурманова г.Новокубанска | 0,04 | 19,0 |  |
| 5. | Ремонт водопроводной сети по ул. Добролюбова к домам № 73,75/1, 79 г.Новокубанска | 0,07 | 32,33 |  |
| 6. | Замена водопровода по ул. Октябрьская от ул.Чернышевского до ул.Гагарина | 0,35 | 31,5 + материал из аварийного запаса |  |
| 7. | Ремонт водопровода по ул. Нева от ул. Зеленая до ул. Крайняя | 0,085 | 30,4 |  |
| 8. | Ремонт водопровода к многоквартирным жилым домам № 29, 31 по ул.Ленина | 0,079 | 47,55 |  |
| 9. | Ремонт водопровода по ул. Советская | 0,131 | 148,97 |  |
| 10. | Замена насосов на артезианских скважинах № 4, 1п, 3, 11, 5, 7, 16 |  | 538,068 |  |

За счет средств предприятия (фактические затраты составили 2466,5,0 тыс. руб.) были выполнены следующие мероприятия по снижению потерь воды в системах водоснабжения:

1. Выявлено и устранено порывов (аварий) на сетях водоснабжения – 385 шт;

2. Заменено и отремонтировано трубопроводной арматуры -35 шт;

3. Отремонтировано и заменено водопроводных сетей – 966 м.;

4. Проведена диспетчеризация скважин;

5. Отремонтировано ограждение на трех скважинах;

6. Установлено приборов учета подъема воды на скважинах – 7 шт.
7.  Текущий ремонт электрооборудования.

В 2016 предприятием планируются выполнение следующих мероприятий:

1. Ремонт водопровода по ул.Калинина – 500м.

2. Отключение скважин микрорайона Капланово г.Новокубанска и переключение водоснабжения населения на Курганинский групповой водопровод.

3. Ремонт разводящих сетей и запорной арматуры на насосной станции III-го подъема 23-го микрорайона.

4. Ремонт ограждений зон санитарной охраны с обустройством благоустройства территории и строительством павильона на артезианских скважинах № 7 и № 17 микрорайона КНИИТиМ.

5. Промывка фильтров и очистка от ила и песка водоподъемных труб на скважине № 1 центрального водозабора.

6. Обследование сетей водоснабжения с целью обнаружения утечек и несанкционированных врезок.

7. Установка общедомовых приборов учета ХВС согласно утвержденному графику.

И.о. директора МУП «Новокубанский

городской водоканал»					                           А.С. Дунамалян